РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛОЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ «ПРОГРЕСС»

655650, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Советская, д.2

тел.: 89130515085; 89130599051.    Email: MUP.PRGRSS@yandex.ru

«_____»_____________ 2019г.	№ ____________

Главе

Белоярского сельсовета

Мин Те Хо А.В.

1 Просим внести изменения в схемы тепловых сетей на основании приложенных выкопировок участков тепловых сетей и реестра на 01.01.2019 года, в связи с проведенным капремонтом тепловых сетей и вновь проложенных в 2018 году .

Котельная №5, с.Белый Яр.

1. Капитальный ремонт участков тепловых сетей – заменена трассировка подключения д/с «Огонек» и ж/д Мира 18 с устройством новой тепловой камеры М16/1-  Участок тепловой сети от т.к. М16 - М16/1 - д/сад "Огонек и от т.к. М16/1 - М18 - жилой дом Мира 18, с заменой труб теплоснабжения с Ø108 на Ø89 и Ø57 (поз. в реестре 54, 55, 56, 57, длиной 94,4м).

2. Вновь проложенные участки тепловых сетей: Участок тепловой сети от т.к. М7/1 - Сп-1/2 - д/сад "Теремок" для детей до 3-х лет, длиной 124,37м, Ø 89мм (поз.99, 100).

Котельная №3, д.Кайбалы.

3. Капитальный ремонт участков тепловой сети в д.Кайбалы от т.к.ТК-1 до т.к.ТК-2 L59,46м , Ø89мм (поз.2, 4)

В результате всех изменений, связанных с капитальным ремонтом, общая длина протяженности теплотрассы изменилась с 9295,95м на 9420,32м.

2. На основании проведенных расчетов фактического потребления тепловой энергии потребителями (население, бюджет, прочие потребители) за 2016год – 2018 год,  отслеживается тенденция к увеличению потребления тепловой энергии по сравнению с предыдущей актуализацией в 2017 году..

Произведено подключение новых потребителей тепловой энергии: бюджет –

МБДОУ Белоярский детский сад "Теремок", ул. Мира 5Б (ясли 60 мест) и прочие потребители - магазин, с.Белый Яр, ул.Кирова 10, И.П. Демидов П.В.

На основании требований статьи 23 федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010г «О теплоснабжении» « Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы, должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения».

Просим внести изменение в раздел 6. Перспективные топливные балансы.

В раздел 6.2 Потребление топлива источниками тепловой энергии, таблица 13 Перспективный топливный баланс котельной №5,– вместо Выработано тепловой энергии с 2018 года -  20770,6 Гкал/год - Выработано тепловой энергии с 2019 года 21545,79 Гкал/год.

В раздел 6.2 Потребление топлива источниками тепловой энергии, таблица  14 Перспективный топливный баланс котельной №2,– вместо Выработано тепловой энергии с 2018 года 164,4 Гкал/год - Выработано тепловой энергии с 2019 года 108,28 Гкал/год.

В раздел 6.2 Потребление топлива источниками тепловой энергии, таблица  16 Перспективный топливный баланс котельной №3 – вместо Выработано тепловой энергии с 2018 года 1029,6 Гкал/год - Выработано тепловой энергии с 2019 года 1310,84  Гкал/год.

Среднегодовая выработка тепловой энергии за 2016год – 2018год по предприятию составила 22964,91 Гкал в год с учетом утвержденных нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия № 090-612-п от 16.12.2018г.

Полезный отпуск тепловой энергии составил – 19636,25 Гкал;

Технологические потери при передаче тепловой энергии – 3328,66 Гкал;

Расчеты прилагаются.

Директор по производству МУП «Прогресс»                                                     С.И.Карлов