Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Белоярского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30 » декабря 2022 г.         		                                                               №  285

с. Белый Яр

Руководствуясь Федеральным законом № 131 от 6 ноября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года № 1440 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов», Уставом муниципального образования Белоярского сельсовет, Генеральным планом Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия, Администрация Белоярского  сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Белоярского сельсовета от 30.12.2019 № 301 «Об утверждении  программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Белоярский сельсовет на 2020 - 2030 годы», изложив его в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава

Белоярского сельсовета		   		                           А.В. Мин Те Хо

Приложение к

постановлению администрации

Белоярского сельсовета

от «30» декабря 2019 г. № 301, в    редакции от « 30  »  декабря 2022 г. № 285

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Белоярский сельсовет на 2020–2030 годы

ПАСПОРТ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Белоярский сельсовет на 2020–2030 годы " (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон № 131 от 6 ноября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов», Устав Белоярского сельсовета, Генеральный план Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия |
| Муниципальный заказчик- координатор | Администрация Белоярского сельсовета |
| Основные разработчики и исполнители Программы | Администрация Белоярского сельсовета, предприятия, определенные на конкурсной основе |
| Цель | Приведение и поддержание в надлежащем состоянии транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Белоярский сельсовет, в соответствии с нормативными требованиями |
| Задачи | Модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Белоярского сельсовета; Модернизация уличного освещения территории муниципального образования Белоярский сельсовет |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам | - Снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и нуждающихся в их модернизации: 2020 год - на 19%; 2021 год - на 23%; 2022 год - на 25,5%; 2023 год – 2030 год – 30 %. - Снижение затрат на содержание дорог и уличного освещения, к уровню 2018 года: 2020 год – на 13 % 2021 год - на 16%; 2022 год - на 16,5%; 2023 год – 2030 год – 18,5 % |
|  | 1 этап: 2020 - 2024 годы; 2 этап: 2024 - 2030 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Общее финансирование Программы – 430 058,2 тыс. руб. в том числе: бюджет муниципального образования Белоярский сельсовет – 28 737,1 тыс. руб., в том числе по годам: - 2020 год – 2 407, 8 тыс. руб.; - 2021 год – 3 509,9 тыс. руб.; - 2022 год – 13 504,4 тыс. руб.; - 2023 год – 2030 год – 9 315,0 тыс. руб.; бюджет Республики Хакасия – 401 321,1 тыс. руб., в том числе по годам: - 2020 – 16 390,0 тыс. руб. - 2021 – 67 827,0 тыс. руб. - 2022 – 97 863,1 тыс. руб. - 2023 – 2030 гг.- 219 241,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020–2030 годов, могут быть уточнены при формировании проектов бюджета Белоярского сельсовета |
| Ожидаемые конечные результаты | - Снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и нуждающихся в их модернизации, на 30% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года; - Снижение затрат на содержание дорог и уличного освещения, к уровню 2018 года на 18,5 % |

- Характеристика проблемы

Уровень благоустройства транспортной инфраструктуры с. Белый Яр и д. Кайбалы остаётся недостаточным. Общая протяженность дорог муниципального образования Белоярский сельсовет составляет 244,02 км, в том числе грунтовые и 62,5 км. с твердым покрытием из них:

- 26,67 км с асфальто-бетонным покрытием проезжей части

- 35,83 км с гравийным покрытием.

Не отвечают требованиям технических регламентов и безопасности дорожного движения 39 км., что составляет 52% от общей протяженности дорог с твердым покрытием от всей территории муниципального образования Белоярский сельсовет.

Основными недостатками дорожно-уличной сети и обустройства улиц с. Белый Яр и д. Кайбалы являются:

- высокий процент протяженности дорог, не соответствующих требованиям технических регламентов и безопасности дорожного движения;

- недостаточный уровень освещенности улиц;

- не оснащенность сети уличного освещения современными устройствами энергосбережения.

На низком уровне находится эксплуатационное состояние проезжей части населённых пунктов муниципального образования Белоярский сельсовет.

Основная причина невыполнения ремонтных работ - недостаточный объём собственных средств и средств, выделяемых из бюджета района на строительство и капитальный ремонт дорог. Отсутствие техники не позволяет содержать в надлежащем состоянии дорожно-уличную сеть.

Всё выше изложенное свидетельствует о необходимости принятия настоящей Программы для решения сложившихся проблем.

2. Цель и задачи.

Цель Программы:

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Белоярский сельсовет:

1. Приведение и поддержание в нормативном состоянии дорог, снижение общего процента дорог без усовершенствованного покрытия и, как следствие, снижение в последующем затрат на их содержание, увеличение уровня безопасности и комфортности участников дорожного движения.

2. Наряду с развитием транспортной инфраструктуры поселения важное значение имеет стратегия развития энергоэффективности сети уличного освещения, которая заключается:

а) в повышении качества освещенности улиц посредством увеличения количества осветительных приборов в соответствии с нормативными требованиями;

б) повышение энергосбережения и энергоэффективности уличного освещения  за счет внедрения современного технологического оборудования.

Задачами Программы являются:

в) модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Белоярский сельсовет;

г) модернизация уличного освещения, на территории муниципального образования Белоярский сельсовет;

д) внедрение передовых технологий при проведении капитального ремонта дорог;

е) эффективное использование техники при производстве работ;

ж) приобретение необходимой техники для содержания дорог в надлежащем состоянии.

Предусмотренные Программой мероприятия направлены на решение указанных задач.

- Перечень программных мероприятий.

Мероприятия Программы предусматривают:

- устройство новых дорожных покрытий вместе с основанием или частичным   исправлением основания;

- восстановление всех видов покрытий проезжей части с исправлением или без исправления поперечного профиля;

- выполнение работ по заделке просадок, ям, выбоин, трещин;

- установление дополнительных дорожных знаков;

- установка современного технологического оборудования для энергоэффективного использования сети уличного освещения.

Программа содержит организационные мероприятия, требующие выделения дополнительных бюджетных ассигнований из бюджета Республики Хакасия и других уровней бюджета  (таблица 1).

Таблица 1

Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансовых средств, тыс. рублей | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | в том числе по годам |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024-2030 год |  |  |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1. | Выявление и учет дорог, не отвечающих требованиям эксплуатации, с целью составления плана ремонта и реконструкции дорог (приложение 1) |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Белоярского сельсовета, ГИБДД ОВД по Алтайскому району (по согласованию) |
| 1.2 | Организация конкурсов на размещение муниципального заказа по ремонту и содержанию дорог среди предприятий различных форм собственности |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Белоярского сельсовета |
| 1.3 | Заключение договоров на выполнение муниципального заказа по ремонту дорог с победителями конкурса |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Белоярского сельсовета |
| 2. | Содержание, капитальный и текущий ремонт дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Белоярского сельсовета предприятия, определенные на конкурсной основе |
| 2.1 | Межевание, техническая инвентаризация, выдача технических паспортов на дороги общего пользования поселения. Изготовление ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Приведение в нормативное состояние дорог и улиц с. Белый Яр, д. Кайбалы: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт: - грейдерование дорог и улиц поселения; ямочный ремонт (в том числе реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения |  | 1967,8 16 390,0 | 887,4 67 827,0 | 5 900,0 97 863,1 | 2 356,0 171 741,0 | 2 000,0 47 500,0 |  |  |
| 2.3 | Установка дорожных знаков искусственных неровностей, нанесение дорожной разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Межевание, техническая инвентаризация, выдача технических паспортов на дороги общего пользования поселения. Изготовление ПСД |  | 440 | 2622,5 | 7 604,4 | 1 959,0 | 3 000,0 |  |  |
| 3. | Установка современного технологического оборудования для энергоэффективного использования сети уличного освещения (приложение 2) |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Белоярского сельсовета |
|  | ИТОГО | 28 737,1 401 321,1 | 2 407,8 16 390,0 | 3 509,9 67 827,0 | 13 504,4 97 863,1 | 4 315,0 171 741,0 | 5 000,0 47 500,0 |  |  |

## Таблица 2

| 1. | Приведение в нормативное состояние дорог и улиц с. Белый Яр, д. Кайбалы (устройство песчано-гравийного основания, уплотнение, дорожная одежда) | Название улиц, автомобильной дороги | Протяженность, км | Планируемый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с.Белый Яр,ул.Братьев Букреевых | 0,6 | 2026 |
|  |  | с.Белый Яр,ул.Жаворонкова | 0,8 | 2026 |
|  |  | с.Белый Яр,пер. Комсомольский | 0,8 | 2022 |
|  |  | с.Белый Яр,пер. Хакасский | 1,1 | 2023 |
|  |  | д.Кайбалы, ул.Абаканская | 2,5 | 2023 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Степная | 1,2 | 2024 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Восточная | 0,9 | 2025 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Восточная | 0,9 | 2026 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Ленина | 0,5 | 2026 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Новая | 1,4 | 2025 |
|  |  | д.Кайбалы, ул. Новая | 0,6 | 2025 |
|  |  | д.Кайбалы, пер.Мостовой | 0,7 | 2025 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Алтайская | 1,0 | 2025 |
|  |  | с.Белый Яр, пер.Суворовский | 0,2 | 2025 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Энергетиков | 0,7 | 2022 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Луговая | 0,4 | 2025 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Трудовая | 1,5 | 2027 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Островная | 1,2 | 2027 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Солнечная | 0,4 | 2027 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Строителей | 0,8 | 2028 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Похабова от пер. Южный до разрезовской дороги | 0,5 | 2028 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Аткниных от пер. Парковый | 0,5 | 2029 |
|  |  | с.Белый Яр, пер. Мартовский | 1,4 | 2029 |
|  |  | с.Белый Яр, пер. Северный | 0,6 | 2029 |
|  |  | с.Белый Яр, пер. Алмазный | 0,6 | 2029 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Советская от ул. Похабова до участков | 0,5 | 2028 |
|  |  | д. Кайбалы, ул. Казанская | 1,85 | 2029 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Кольцевая | 1,4 | 2027 |
|  |  | с.Белый Яр, пер.Островского | 0,7 | 2025 |
|  |  | с.Белый Яр, пер. Удачный | 0,4 | 2026 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Минусинская | 2,5 | 2025 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Анастасии Глазко | 0,45 | 2025 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Хлебозаводская | 1,8 | 2025 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Белоярская | 1,5 | 2025 |
|  |  | д.Кайбалы, ул. Ачинская | 0,9 | 2025 |
|  |  | д.Кайбалы, ул. Липецкая | 1,6 | 2025 |
|  |  | д.Кайбалы, ул. Таймырская | 1,8 | 2025 |
|  |  | д.Кайбалы, ул. Рижская | 1,5 | 2029 |
|  |  | д.Кайбалы, ул. Калининградская | 1,6 | 2029 |
|  |  | д.Кайбалы, ул. Ярославская | 1,5 | 2030 |
|  |  | д.Кайбалы, ул. Хрустальная | 1,08 | 2030 |
|  |  | д.Кайбалы, ул. Тверская | 1,6 | 2030 |
|  |  | с.Белый Яр, пер. Парковый от ул. Аткниных до ул. Хлебозаводская | 0,5 | 2022 |
| 2. | Приведение в нормативное состояние дорог и улиц с. Белый Яр, д. Кайбалы (асфальтирование, ремонт асфальтобетонного покрытия) | с.Белый Яр, пер.Первомайский | 1,47 | 2021 |
|  |  | с.Белый Яр, пер.Южный | 0,45 | 2020 |
|  |  | с.Белый Яр, пер.Южный | 0,15 | 2022 |
|  |  | с.Белый Яр,ул.Придорожная | 1,5 | 2020 |
|  |  | д.Кайбалы, ул.Гагарина | 0,45 | 2020 |
|  |  | д.Кайбалы, ул.Гагарина | 0,8 | 2022 |
|  |  | д.Кайбалы, ул.Гагарина | 0,85 | 2022 |
|  |  | д.Кайбалы, ул.Арбатская | 1,6 | 2022 |
|  |  | д.Кайбалы, ул.Ярославская | 0,8 | 2022 |
|  |  | с.Белый Яр, пер.Песочный | 1,1 | 2022 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Советская | 0,15 | 2022 |
|  |  | с.Белый Яр, пер.Мартовский | 0,6 | 2022 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Победы | 1,701 | 2022 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Кравченко | 0,7 | 2022 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Перминова | 0,6 | 2022 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Дружбы | 1,1 | 2023 |
|  |  | с.Белый Яр, пер.Береговой | 0,345 | 2024 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Чкалова | 0,66 | 2024 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Верхняя | 0,55 | 2024 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Советская | 1,0 | 2023 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Карла Маркса | 4,3 | 2023 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Мира | 0,6 | 2022 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Щетинкина | 1,2 | 2022 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Енисейская | 0,65 | 2022 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Ленина | 4,3 | 2021 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Бейская | 0,9 | 2020 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Н.С. Федуловой | 0,7 | 2022 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Новая | 0,1 | 2020 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Юности | 1,0 | 2023 |
|  |  | с.Белый Яр, пер.Колхозный | 0,45 | 2023 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Придорожная | 0,6 | 2023 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Субраковых | 0,5 | 2023 |
|  |  | с.Белый Яр, пер.Садовый | 1,28 | 2023 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Аткниных | 0,4 | 2023 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Кирова | 0,83 | 2023 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Октябрьская | 1,25 | 2023 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Советская | 1,0 | 2024 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Калинина | 0,45 | 2024 |
|  |  | д.Кайбалы, пер.Проспектный | 0,6 | 2024 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Сунчугашевых | 0,8 | 2024 |
|  |  | с.Белый Яр, пер.Первомайский | 1,0 | 2024 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Пушкина | 2,4 | 2025 |
|  |  | д.Кайбалы, ул. Домрачеева | 0,6 | 2025 |
|  |  | с.Белый Яр, проспект Шахтерской Славы | 1,8 | 2024 |

## План-график строительства, реконструкции, ремонта, обслуживания

## дорожно-уличной сети на территории Муниципального образования

## Белоярский сельсовет

## Обоснование ресурсного обеспечения

Общее финансирование Программы – 430 058,2 тыс. руб. в том числе:

бюджет муниципального образования Белоярский сельсовет – 28 737,1 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2020 год – 2 407, 8 тыс. руб.;

- 2021 год – 3 509,9 тыс. руб.;

- 2022 год – 13 504,4 тыс. руб.;

- 2023 год – 2030 год – 9 315,0 тыс. руб.;

бюджет Республики Хакасия – 401 321,1 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2020 – 16 390,0 тыс. руб.

- 2021 – 67 827,0 тыс. руб.

- 2022 – 97 863,1 тыс. руб.

- 2023 – 2030 гг.-  219 241,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020–2030 годов, могут быть уточнены при формировании проектов бюджета Белоярского сельсовета

Объем финансирования мероприятий по годам приведен в таблице 1.

## 5. Механизм реализации

Координация деятельности исполнителей задействованных в реализации программных мероприятий, возлагается на Администрацию Белоярского сельсовета.

Заказчики и исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

При необходимости внести изменения в Программу заказчики и исполнители представляют соответствующие предложения в Администрацию Белоярского сельсовета.

Ход и результаты реализации программных мероприятий рассматриваются на заседаниях Совета депутатов Белоярского сельсовета.

## 6. Оценка эффективности

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения ее показателей, в качестве которых выбраны снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и нуждающихся в их модернизации и снижение затрат на содержание дорог и уличного освещения.

Конкретные значения показателей, которые предполагается достигнуть посредством реализации программных мероприятий, приведены в таблице 2.

### Таблица 2

Показатели

результативности Программы

| № п/п | Показатели | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год -2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и нуждающихся в их модернизации к уровню 2017 года, % | 16 | 17,5 | 19 | 23 | 30 |
| 2. | Снижение затрат на содержание дорог и уличного освещения к уровню 2017 года, % | 10 | 10 | 13 | 16 | 18,5 |

Приложение 1 к программе комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Белоярский сельсовет на 2020–2030 годы»

Акт

о ревизировании дорог по муниципальному образованию Белоярский сельсовет по состоянию на 01.01.2016 года

В соответствии со СНИП 2.07.01-89х «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» и с целью уточнения имеющихся в поселении дорог, комиссия в составе: ведущего специалиста администрации Белоярского сельсовета Мазовой С.В., водителя Алексеева А.М. провела ревизию дорог по муниципальному образованию Белоярский сельсовет. Протяженность дорог, переулков определяли с помощью автомобиля ВАЗ. В результате ревизии выявлено:

| №/п | Категория сельских улиц и дорог | Тип покрытия | Протяженность дорог, км | Состояние дорожного полотна | % повреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | село Белый Яр |  |
| 1. | Главная: ул. Кирова ул. Ленина ул. Пушкина ул. Аткниных ул. Карла Маркса ул. Октябрьская ул. Советская пер. Первомайский подъезд к селу от дороги «Белый Яр-Бея-Аскиз» | асфальт асфальт асфальт гравийная асфальт гравийная асфальт гравийная асфальт гравийная асфальт гравийная асфальт асфальт | 2,7 4,3 1,2 1,2 1,1 1,5 2,8 0,6 1,6 1,1 1,05 0,35 1,4 2,0 | удовлетвор. удовлетвор. удовлетвор. неудовлетвор. удовлетвор. удовлетвор. удовлетвор. удовлетвор. удовлетвор. неудовлетвор. удовлетвор. удовлетвор. удовлетвор. удовлетвор. | 2 5 5 30 4 40 5 40 10 50 5 35 20 5 |
| 2. | Улицы жилой застройки - основная: ул. Чкалова ул. Хлебозаводская ул. Новая ул. Победы ул. Белоярская ул. Дружбы ул. Набережная ул. Бейская ул. Островная ул. Абаканская ул. Алтайская ул. Энергетиков ул.Луговая ул.Жаворонкова ул. Братьев Букреевых ул. Совхозная ул. Мира ул. Шахтерская ул. Енисейская ул. Щетинкина ул. Школьная ул. Спортивная ул. Солнечная ул. Трудовая ул. Трактовая ул. Н. С.Федуловой ул. А. Глазко ул. Восточная ул. Зеленая ул. Кольцевая ул. Саянская ул. Тихая ул. Зеленая ул. Кольцевая ул. Игарская ул. Горького ул. Строителей ул. Придорожная ул. Калинина ул. Промышленная ул. Российская ул. Индустриальная ул. Пролетарская ул. Юбилейная ул. Баумана ул. Некрасова ул. Чапаева ул. Красноярская ул. Питерская ул. Верхняя ул. Нижняя ул. Акимкина ул. Заречная ул. Нарылковых ул. Свободная ул. Линейная ул. Крылова ул. Озерная ул. Снежная ул. Азовская ул. Таганская ул. Гоголя ул. Целинная ул. Боградская ул. Степная ул. Завидная ул. Пограничников ул. Братская ул. 70 лет Победы ул. Весны ул. Минусинская ул. Магистральная ул. Лесная ул. Мичурина ул. Полевая ул. Минская ул. Московская ул. Невская ул. Орловская ул. Посадская ул. Содружества ул. Толстого ул. Таёжная ул. Столбовая ул. Перминова ул. Похабова ул. Ветеранов |  |  |  |  |
|  |  | асфальт грунтовая гравийная грунтовая асфальт гравийная гравийная гравийная гравийная гравийная асфальт гравийная гравийная гравийная грунтовая гравийная гравийная гравийная гравийная грунтовая асфальт гравийная гравийная грунтовая грунтовая асфальт асфальт гравийная гравийная гравийная грунтовая гравийная грунтовая гравийная гравийная гравийная грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая | 0,6 1,5 1,8 0,3 0,6 1,1 1,7 1,5 0,9 2 1 1,2 1,3 1 0,7 0,4 0,8 0,6 0,8 0,4 0,5 0,4 1,2 0,4 1,2 0,3 0,3 0,4 1,5 1 0,5 0,9 0,7 0,9 0,3 1,4 0,4 0,2 0,3 1,4 0,4 1,5 3,2 3,2 1,38 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,65 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 0,55 0,55 0,32 3,8 0,46 0,4 0,58 0,8 0,68 1,0 0,8 1,0 1,2 1,2 1,6 1,4 1,6 2,0 1,6 2,2 1,6 1,6 0,96 0,96 1,6 4,2 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 2,0 0,6 0,9 1,38 1,38 0,4 | удовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. удовлетвор. неудовлетвор. удовлетвор. неудовлетвор. удовлетвор. удовлетвор. удовлетвор. неудовлетвор. удовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. удовлетвор. удовлетвор. удовлетвор. неудовлетвор. удовлетвор. удовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. удовлетвор. удовлетвор. удовлетвор. неудовлетвор. удовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. удовлетвор. удовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. | 5 40 50 70 7 50 60 70 50 40 1 80 60 75 70 80 40 30 50 85 30 40 60 80 40 5 5 75 40 80 85 70 80 70 40 50 80 80 |
| 3. | Второстепенные (переулки): пер. Парковый пер. Суворовский пер. Кравченко пер. Песочный пер. Колхозный пер. Хакасский пер. Почтовый пер. Садовый пер. Молодежный пер. Речной пер. Комсомольский пер. Островского пер. Южный пер. Степной пер. Береговой пер.Удачный пер.Северный пер.Дорожный пер.Мартовский пер.Шахтерский пер.Алмазный пер.Майский пер.Рубиновый пер.Пашенный | гравийная грунтовая гравийная асфальт грунтовая гравийная гравийная асфальт асфальт грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая гравийная гравийная грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая | 0,5 0,2 1 0,2 1,1 1,5 1,1 0,3 0,6 0,8 0,4 0,4 0,8 0,5 1 0,5 0,8 0,4 0,6 0,8 1,4 0,75 0,6 0,6 0,4 0,6 | удовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. удовлетвор. удовлетвор. удовлетвор. удовлетвор. удовлетвор. удовлетвор. неудовлетвор. удовлетвор. удовлетвор. удовлетвор. неудовлетвор. удовлетвор. удовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. | 40 80 70 3 40 30 40 0 10 80 40 40 40 80 30 30 80 70 |
|  |  | деревня Кайбалы |  |  |
| 1. | Главная: ул. Гагарина ул. Домрачеева пер. Проспектный | гравийная асфальт грунтовая асфальт | 1,3 1,3 0,1 0,7 | неудовлетвор. удовлетвор. удовлетвор. неудовлетвор. | 70 10 40 70 |
| 2. | улицы в жилой застройке: - основные: ул. Кравченко ул. Новая ул. Набережная ул. Луговая ул. Дорожная пер. Мостовой пер. Речной пер. Степной пер. Алтайский пер. Охотный пер. Заречный пер. Удачный пер. Монетный Проспект Минский Проспект Киевский Проспект Ленинградский Проспект Олимпийский Проспект Московский ул. Рижская ул. Спасская ул. Брянская ул. Ярославская ул. Арбатская ул. Калининградская ул. Дудинская ул. Таймырская ул. Липетская ул. Севастопольская ул. Норильская ул. Орловская ул. Крымская ул. Казанская ул. Ростовская ул. Свердловская ул. Тверская ул. Новгородская ул. Амурская ул. Донская ул. Петропавловская ул. Бородинская ул. Минусинская ул. Абаканская ул. Мирная ул. Ачинская ул. Бирилюсская ул. Тамовская ул. Муслинская ул. Чулымская ул. Минусинская ул. Мирная ул. Абаканская ул. Ачинская ул. Чистых рос ул. Лазурная ул. Туманная ул. Цветочная ул. Победы ул. Саянская ул. Хрустальная ул. Космонавтов | гравийная гравийная гравийная гравийная грунтовая гравийная грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая | 0,7 0,6 0,2 0,7 0,2 0,7 0,3 3,3 0,25 0,5 0,2 0,25 0,6 1,95 1,95 2,2 1,8 2,2 1,5 1,2 1,6 1,5 1,6 1,6 0,5 1,8 1,6 1,85 1,2 0,5 1,85 1,85 1,6 1,2 1,6 1,2 1,2 0,5 1,83 1,5 2,5 2,5 0,99 0,9 0,7 0,6 0,5 0,3 2,5 0,99 2,5 0,9 0,79 0,84 0,88 0,96 1,0 1,02 1,08 0,55 | удовлетвор. удовлетвор. удовлетвор. неудовлетвор. удовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. удовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. неудовлетвор. Неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор | 40 40 40 70 40 70 80 40 |
| Итого: | 223,83 |  |

Главный специалист:                          Водитель:

Мазова С. В.                                        Алексеев А.М.

Приложение 2 к программе комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Белоярский сельсовет на 2020–2030 годы»

Модернизации сетей уличного освещения населенных пунктов Белоярского сельсовета (д. Кайбалы, с. Белый Яр).

| № п/п | № ТП - 10/0,4 | № отходящего фи дера | Протяженность 5-го фонарного провода, требуемого для монтажа, км | Кол-во установленных фонарей, шт. | Освещаемая улица | Наличие ШУНО | Требуется дополнительное к-во фонарей шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Кайбалы (Белоярский сельский совет) |
| 1 | 32-16-04 | 3 | 0,64 | 3 | Гагарина | требуется установка с учётом | 7 |
| 2 | 32-17-02 | 1 | 0,56 | - | Гагарина | требуется установка | 7 |
|  |  | 2 | 0,36 | 5 | Гагарина | с учётом | 5 |
| 3 | 32-17-07 | 1 | 0,2 | 2 | Домрачеева | требуется установка | 4 |
|  |  | 2 | 0,64 | 3 | Домрачеева | с учётом | 6 |
|  |  | 3 | 0,78 | 5 | Домрачеева |  | 6 |
| 4 | 32-17-08 | 1 | 0,32 | 6 | Кравченко | требуется установка с учётом | 9 |
|  | Итого |  | 3,66 | 28 |  | 9 | 54 |

д. Кайбалы

с. Белый Яр

| № п/п | Населенный пункт | Точка подключения (ТП, фидер) | Протяженность сетей уличного освещения, км | Количество светильников, тип. | Кем обслуживается. | Предложения по развитию уличного освещения, объемам строительства новых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-01 Л-1 | 1,040 | 10 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Пушкина |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-01 Л-6 | 1,32 | 11 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Пушкина |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-03 Л-1 | 0,52 | 6 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Аткниных |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-03 Л-3 | 0,68 | 9 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Аткниных |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-04 Л-1 | 0,88 | 10 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Аткниных |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-04 Л-2 | 0,28 | 4РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Аткниных |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-04 Л-3 | 0,8 | 6РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Аткниных |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-04 Л-4 | 0,68 | 7РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Аткниных |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-04 Л-5 | 0,88 | 10 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Аткниных |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-05 Л-1 | 0,84 | 10 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Жаворонкова |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-05 Л-2 | 0,76 | 8РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Кирова |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-05 Л-3 | 0,6 | 6РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Кирова |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-06 Л-1 | 1,12 | 10 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Набережная |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-06 Л-2 | 0,72 | 7РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Ленина |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-06 Л-4 | 0,44 | 10 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Ленина |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-06А Л-3 | 0,52 | 7РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Ленина |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-06А Л-5 | 0,76 | 9 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Ленина |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-08 Л-1 | 0,64 | 7 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Энергетиков |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-01Л-1 | 0,44 | 7 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Трудовая Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-01Л-2 | 1,04 | 7 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Енесейская Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-02Л-1 | 0,36 | 5 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Новая Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-02Л-2 | 1 | 7 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Новая Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-02Л-3 | 0,84 | 6РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Новая Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-02Л-4 | 0,52 | 5 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Новая Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-03Л-1 | 0,6 | 6 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Новая |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-03Л-2 | 0,88 | 11 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Ленина Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-03Л-3 | 1 | 9РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Абаканская Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-03Л-4 | 0,6 | 5 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Новая |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-04Л-1 | 1,08 | 9 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Карла Маркса Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-04Л-2 | 1,12 | 8 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Щетинкина Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-05Л-1 | 0,28 | 5 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Мира Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-10Л-3 | 0,36 | 6 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Ленина |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-12Л-1 | 0,28 | 5 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Кольцевая Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-01Л-1 | 0,6 | 6 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Чкалова Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-01Л-2 | 0,36 | 5РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Чкалова Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-04Л-1 | 1 | 9РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Чкалова |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-04Л-2 | 0,44 | 7РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Чкалова |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-04Л-3 | 0,36 | 6 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Октябрьская |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-06Л-1 | 0,56 | 6 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Кирова |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-06Л-2 | 1,08 | 10 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Ленина |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-08Л-1 | 0,8 | 14 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Советская |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-10Л-1 | 0,9 | 9 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Карла Маркса |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-10Л-3 | 0,68 | 7 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Пушкина |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-11Л-1 | 0,8 | 14 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Ленина Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-11Л-2 | 0,9 | 9 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Набережная Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-11Л-3 | 0,68 | 7 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Ленина Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-01Л-1 | 0,4 | 6 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Победы Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-01Л-2 | 1,08 | 10РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Дружбы Народов Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-01Л-3 | 0,36 | 5РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Белоярская Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-03Л-1 | 0,6 | 7 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Чкалова Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-04Л-1 | 0,44 | 6 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Карла Маркса Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-04Л-3 | 0,68 | 7 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Пушкина Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-09Л-1 | 0,36 | 8 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Ленина Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-09Л-2 | 0,48 | 7 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Алтайская Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-17Л-1 | 0,72 | 10 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Кирова Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-18Л-1 | 0,64 | 5 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Пушкина Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-19Л-1 | 0,36 | 4 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Победы Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-19Л-2 | 0,44 | 6 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом пер. Первомайский Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-20-03Л-1 | 0,52 | 12 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом пер. Садовый Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-21-04Л-1 | 0,52 | 8РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул. Трудовая Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-21-06Л-2 | 0,96 | 14РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул. Октябрьская |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-21-06Л-3 | 0,49 | 6РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул. Советская |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-21-08Л-1 | 0,56 | 9РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул. Советская |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-21-18Л-1 | 1,52 | 22РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул. Спортивная |

# Text boxes

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Белоярского сельсовета  от 30.12.2019 № 301 «Об утверждении  программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Белоярский сельсовет на 2020 - 2030 годы»